## Slide 1: Protezione di rete per i sistemi di controllo dell'energia
CSP004_C_E
PRESENTAZIONE DA PARTE DI:
DR. STEFAN SCHAUER
DR. ABDELKADER SHAABAN
AIT ISTITUTO AUSTRIACO DI TECNOLOGIA
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer

## Slide 2: Protezione di rete per i sistemi di controllo dell'energia
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Queste diapositive illustrano gli strumenti offensivi essenziali che
saranno utilizzati in questo corso.
Questi strumenti sono destinati a essere utilizzati nell'ambito di questo corso per dimostrare come i diversi strumenti possano essere impiegati per varie attività di cyberattacco e affrontare le debolezze di sicurezza esistenti per evitare o mitigare i rischi informatici correlati. Pertanto, tutte queste attività pratiche sono intese SOLO a scopo didattico e non per altre attività dannose o non autorizzate.

## Slide 3: Simulatore GNS3
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer

## Slide 4: Simulatore GNS3
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Dispositivi di campo
  Raspberry Pi in esecuzione leggera
4
Guida introduttiva al GNS3 | Documentazione GNS3
Linux
(Client e Server) per la trasmissione di dati su protocolli di comunicazione ModBus utilizzando pyModbusTCP.
Settore gestionale
  Dispositivo di amministrazione di rete per
monitorare il traffico di rete utilizzando Kali Linux.
Server Wazuh: i dettagli saranno trattati in seguito.
Attività dannose
  Kali Linux verrà utilizzato per simulare diverse attività dannose che hanno come obiettivo i dispositivi all'interno di questa rete chiusa.

## Slide 5
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Strumenti offensivi
NMAP

## Slide 6: MITM (Continua): Iniezione di codice
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Iniettare codice JavaScript nelle pagine caricate.
Il codice verrà eseguito dal browser.
Esempi di esecuzione di codice sono:
  Sostituzione dei link
  Modifica delle immagini
  E altro ancora
Per farlo:
  Scrivere un semplice codice JavaScript:
    Javascript: alert('Hello World');
    Salvate il file "InjectExample.js".
Quindi, si utilizzerà il caplet `hsthijack`. Aggiornare la configurazione del file di configurazione del caplet, che si trova in: `/usr/share/bettercap/caplets/hsthijack.caplet`
Aggiornare i payload con il percorso del codice JavaScript:
*:/usr/share/bettercap/caplets/hstshijack/payloads/InjectExample.js
  In questo caso, il codice memorizzato sul desktop della macchina Kali (attaccante) sarà caricato ogni volta che
l'utente visita qualsiasi sito web.

## Slide 7: MITM (Continua): Iniezione di codice
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Successivamente, eseguire il caplet (o i comandi per l'attacco spoofing di bettercap)
Eseguire il pacchetto hsthijack, utilizzando il seguente comando
hstshijack/hstshijack

## Slide 8: MITM (Continua): Iniezione di codice
8
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Come possiamo modificare il codice per assicurarci che venga eseguito solo quando l'utente visita un sito web specifico?
Il caplate di hstshijack è stato caricato con successo

## Slide 9
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Strumenti offensivi
NMAP

## Slide 10: NMAP
10
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
È uno strumento di rete utilizzato per la scansione della rete e il rilevamento dei dispositivi.
Può essere utilizzato anche per la gestione della rete e per i test di sicurezza.
Lo strumento è in grado di sfruttare i dispositivi di rete, di rilevare le porte aperte e di identificare
servizi disponibili.
Inoltre, può eseguire la scansione delle vulnerabilità e del sistema operativo, generando rapporti con i risultati della scansione per migliorare la sicurezza della rete.

## Slide 11: NMAP
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Puntiamo al dispositivo di Metasploit per identificare e
determinare le vulnerabilità esistenti.
Esegue la scansione delle porte più comuni sul server di destinazione.
nmap 192.168.122.230
È possibile aggiungere -F per ottenere una scansione rapida.
nmap -F 192.168.122.230
Scansione delle porte aperte
Comandi Nmap - 17 comandi di base per la rete Linux (phoenixnap.com)

## Slide 12: NMAP
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Puntiamo al dispositivo di Metasploit per identificare e
determinare le vulnerabilità esistenti.
Eseguire la scansione di più host contemporaneamente; eseguiamo la scansione di
i dispositivi di Metasploit e del server.
nmap 192.168.122.230 192.168.122.109
Comandi aggiuntivi
Scansione di più host
Metasploit
Comandi Nmap - 17 comandi di base per la rete Linux (phoenixnap.com)
Server
nmap 192.168.122.*
Scansione dell'intera sottorete
nmap 192.168.122.103-109
Scansione di un intervallo

## Slide 13: NMAP
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Puntiamo al dispositivo di Metasploit per identificare e
determinare le vulnerabilità esistenti.
Eseguire la scansione di più host contemporaneamente; eseguiamo la scansione di
i dispositivi di Metasploit e del server.
nmap 192.168.122.* --esclude 192.168.122.27
Scansione dell'intera rete, escluso l'attaccante
con l'IP che termina con .27.
Scansione di più host
Comandi Nmap - 17 comandi di base per la rete Linux (phoenixnap.com)

## Slide 14: NMAP
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Puntiamo al dispositivo di Metasploit per identificare e
determinare le vulnerabilità esistenti.
Scoprire le informazioni sul sistema operativo degli host che
sono mappati.
nmap -A 192.168.122.230
Scansione per trovare informazioni sul sistema operativo
Comandi Nmap - 17 comandi di base per la rete Linux (phoenixnap.com)

## Slide 15: NMAP
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Puntiamo al dispositivo di Metasploit per identificare e
determinare le vulnerabilità esistenti.
nmap -O 192.168.122.230
Recuperare ulteriori dettagli sul sistema operativo
dell'host mappato.
Scansione per trovare informazioni sul sistema operativo
Gateway (cioè GNS3VM)
Comandi Nmap - 17 comandi di base per la rete Linux (phoenixnap.com)
Server)

## Slide 16: NMAP
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Puntiamo al dispositivo di Metasploit per identificare e
determinare le vulnerabilità esistenti.
Recupera se il firewall è attivo sull'host.
nmap -sA 192.168.122.230
Scansione per rilevare le impostazioni del firewall
Comandi Nmap - 17 comandi di base per la rete Linux (phoenixnap.com)

## Slide 17: NMAP
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Scansione delle porte
Puntiamo al dispositivo di Metasploit per identificare e
determinare le vulnerabilità esistenti.
Scansione di una porta particolare
nmap -p 80 192.168.122.230
È possibile eseguire la scansione di più porte
nmap -p 80, 443 192.168.122.230
È possibile eseguire la scansione di un intervallo di porte
nmap -p 80-100 192.168.122.230
Comandi Nmap - 17 comandi di base per la rete Linux (phoenixnap.com)

## Slide 18: NMAP
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Eseguire una scansione di tutti i dispositivi disponibili nella rete (invece di eseguire un ping per ciascun dispositivo). Utilizzare il seguente comando:
  Nmap -sP <rete>
Nmap -sP 192.168.122.0/24
Il comando -sP produce un elenco delle macchine attive e disponibili.
Gateway (cioè GNS3VM)
Dispositivo client ModbusTCP
Dispositivo server ModbusTCP
Dispositivo amministratore (Kali Linux)
Server Metaspliot
Dispositivo di attacco (Kali Linux)
Comandi Nmap - 17 comandi di base per la rete Linux (phoenixnap.com)
Nmap ha completato la scansione della rete in 15 secondi e ha rilevato 6 dispositivi attivi.

## Slide 19: NMAP
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Eseguire la scansione di tutte le porte aperte nella rete/a
particolare dispositivo:
nmap -sT -p 80 192.168.122.0/24
sT: connessione TCP (handshake a 3 vie)
p: porte (è possibile utilizzare una virgola "," per
ricerca multipla di porte)
Aperto
Chiuso
Chiuso

## Slide 20: NMAP
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Puntiamo al dispositivo Metasploit per identificare e determinare le vulnerabilità esistenti.
nmap -sn 192.168.122.230
verificare se il server Metasploit è online e raggiungibile:

## Slide 21: Grazie
Si prega di inviare tutte le domande a: Abdelkader Shaaban, abdelkader.Shaaban@ait.ac.at Stefan Schauer Stefan.Schauer@ait.ac.at
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer