## Slide 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Παρουσίαση από:
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΤΙΜΠ
CSP005_S_E
ΣΕΤ ΔΙΑΦΑΝΕΙΏΝ #4: ABAC (έλεγχος πρόσβασης βάσει χαρακτηριστικών) και η εξέλιξη του μοντέλου ελέγχου πρόσβασης

## Slide 2: Ασφάλεια πληροφοριών
Ασφάλεια Πληροφοριών
Εμπιστευτικότητα
Διαθεσιμότητα
Ακεραιότητα
2

## Slide 3: ΑΑΑ
Έλεγχος ταυτότητας
Εξουσιοδότηση
Λογιστική
Για να απαντήσετε στην ερώτηση "Ποιος είσαι"
3 παράγοντας: Ποιος είσαι, τι έχεις και τι είσαι
Για να απαντήσω στην ερώτηση
"Σε τι μπορείτε να έχετε πρόσβαση"
Για να απαντήσω στην ερώτηση
"Τι έχετε πρόσβαση"
3

## Slide 4: Μηχανισμός ελέγχου πρόσβασης
"Το λογικό στοιχείο που χρησιμεύει για τη λήψη του αιτήματος πρόσβασης από το θέμα, για την απόφαση και την επιβολή της απόφασης πρόσβασης."
- Ειδική έκδοση NIST 800-162
4

## Slide 5: Μοντέλο ελέγχου πρόσβασης
"Πλαίσιο που υπαγορεύει τον τρόπο πρόσβασης των υποκειμένων στο αντικείμενο."
- Οδηγός εξετάσεων CISSP AIO, 6η έκδοση
5

## Slide 6: Έλεγχος πρόσβασης βάσει χαρακτηριστικών (ABAC)
Κεντρική
Έλεγχος πρόσβασης που επιβάλλεται με τη λήψη χαρακτηριστικών θέματος, χαρακτηριστικών αντικειμένου και περιβάλλοντος και σύγκρισής τους με την πολιτική
Πολιτική γραμμένη χρησιμοποιώντας γλώσσα αναγνώσιμη από τον άνθρωπο που είναι εύκολα κατανοητή, XACML (eXtensible Access Control Markup Language)
Θέμα με χαρακτηριστικά
Αντικείμενο με χαρακτηριστικά
6
Συνθήκες Περιβάλλοντος

## Slide 7: Έλεγχος πρόσβασης βάσει χαρακτηριστικών (ABAC)
Τμήμα Χρηστών X
Φάκελος Ταξινομημένο Τμήμα X
Ex 1: Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στο φάκελο Dept μόνο από τη δική του τοποθεσία γραφείου μόνο σε εργάσιμη ώρα
Ex 2: Η πρόσβαση σε ορισμένους φακέλους είναι δυνατή μόνο από συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας εάν η χρήση εύρους ζώνης είναι χαμηλή
7
Συνθήκες Περιβάλλοντος

## Slide 8: Έλεγχος πρόσβασης βάσει χαρακτηριστικών (ABAC)
PEP : Σημείο Επιβολής Πολιτικής
PDP : Σημείο απόφασης πολιτικής
PAP : Σημείο Διαχείρισης Πολιτικής
PIP : Σημείο Πληροφόρησης Πολιτικής
8
Συνθήκες Περιβάλλοντος
αποθήκη χαρακτηριστικών
αποθήκη πολιτικών

## Slide 9: Έλεγχος πρόσβασης βάσει χαρακτηριστικών (ABAC)
Πλεονεκτήματα
Επεκτάσιμη
Μειονεκτήματα
Είναι νέο
Απαιτεί κοινωνικοποίηση και πειθώ
Επίγνωση περιβάλλοντος σε πραγματικό χρόνο
Διαχωρισμός του καθήκοντος, διαφορετικοί άνθρωποι μπορούν να διαχειριστούν διαφορετικά χαρακτηριστικά και πολιτική υποκειμένου και αντικειμένου
Απαιτείται αλλαγή οργανισμού για τη διαχείριση χαρακτηριστικών
9

## Slide 10: Έλεγχος πρόσβασης βάσει χαρακτηριστικών (ABAC)
Το ABAC βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο
Η Gartner προβλέπει ότι μέχρι το 2020 το 70% των επιχειρήσεων θα χρησιμοποιούν ABAC
10

## Slide 11: Έλεγχος πρόσβασης βάσει χαρακτηριστικών (ABAC)
Microsoft Windows Server 2012 αξίωση βάσει ελέγχου πρόσβασης ή δυναμικό έλεγχο πρόσβασης είναι η υλοποίηση της Microsoft του ABAC
Fedora 3.3 FESL (Fedora Security Layer) χρησιμοποιώντας XACML για την υλοποίηση ABAC
Εταιρείες παροχής υπηρεσιών 3ων όπως η Axiomatics και η Avatier προσφέρουν υλοποίηση ABAC σε λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές ή/και βάσεις δεδομένων
11

## Slide 12: Έλεγχος πρόσβασης βάσει χαρακτηριστικών (ABAC)
Έργα ABAC ανοιχτού κώδικα όπως:
  http://abac.deterlab.net
  OpenAZ, http://www.openliberty.org
12

## Slide 13: Ευχαριστώ