## Slide 1: Κρίσιμη ασφάλεια ενεργειακών υποδομών
Παρουσίαση από:
CSP008_C_E

## Slide 3: Κυβερνοασφάλεια στις αναδυόμενες τεχνολογίες για το ενεργειακό δίκτυο Επισκόπηση μαθήματος
Αλυσιδωτές επιπτώσεις και εκτίμηση κινδύνου
T4.
T1.
Εισαγωγή στην ασφάλεια και τις προκλήσεις των κρίσιμων υποδομών
T3.
Ασφάλεια και ανθεκτικότητα
T2
Κοινές αδυναμίες ασφάλειας και απειλές
Κανονισμοί και πρότυπα
T5.
T6.
Επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα, την ηθική, το δίκαιο και την κοινωνία

## Slide 4: T1: Εισαγωγή στην ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών και τις προκλήσεις
Ασφάλεια κρίσιμων ενεργειακών υποδομών
Notes: Αυτό το θέμα θεμελιώνει το νοητικό μοντέλο που απαιτείται για ολόκληρο το μάθημα. Οι φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν αυτή τη διάλεξη σκεπτόμενοι με όρους συστημάτων, εξαρτήσεων και επιπτώσεων, και όχι μόνο ευπαθειών.

## Slide 5: Γιατί να ξεκινήσουμε με ορισμούς;
Ο όρος «κρίσιμος» δεν είναι τεχνικός όρος
Οι ορισμοί διαμορφώνουν:
  Κανονισμοί
  Τις επενδυτικές προτεραιότητες
  Στρατηγικές ασφάλειας
Διαφορετικές χώρες → διαφορετικοί ορισμοί
Notes: Τονίστε ότι οι αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια εξαρτώνται από το τι θεωρούν κρίσιμο οι κυβερνήσεις και οι φορείς εκμετάλλευσης.

## Slide 6: Τι είναι η κρίσιμη υποδομή;
Περιουσιακά στοιχεία, συστήματα και δίκτυα
Απαραίτητοι για:
  Την δημόσια ασφάλεια
  Την οικονομική σταθερότητα
  Κοινωνική ευημερία
Σοβαρές επιπτώσεις σε περίπτωση διακοπής
Notes: Δώστε έμφαση στον αντίκτυπο, όχι στην τεχνολογία. Ένα σύστημα είναι κρίσιμο λόγω των συνεπειών του, όχι λόγω της πολυπλοκότητάς του.

## Slide 7: Κρίσιμοι τομείς υποδομών
Ενέργεια
Νερό
Μεταφορές
Υγεία
Τηλεπικοινωνίες
Χρηματοοικονομικά και δημόσια διοίκηση
CI
Ενέργεια
Νερό
Μεταφορές
Τηλεπικοινωνίες
Υγεία
Χρηματοοικονομικά και κυβέρνηση
Notes: Αυτοί οι τομείς αποτελούν ένα αλληλεξαρτώμενο οικοσύστημα και όχι ανεξάρτητα σιλό.

## Slide 8: Γιατί η ενέργεια είναι «υπερκρίσιμη»
Επιτρέπει τη λειτουργία όλων των άλλων Cis
Απαιτείται συνεχής λειτουργία (24/7)
Η βλάβη μεταδίδεται αμέσως
Notes: Απλό παράδειγμα: χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα → χωρίς τηλεπικοινωνίες → χωρίς ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

## Slide 9: Ορισμός της Κρίσιμης Ενεργειακής Υποδομής (CEI)
Η CEI περιλαμβάνει:
Φυσικά περιουσιακά στοιχεία
Ψηφιακά συστήματα ελέγχου
Δίκτυα επικοινωνιών
Αγορές και λειτουργικές πλατφόρμες
Κυβερνοχώρος/ICT Εταιρική πληροφορική, υπηρεσίες cloud, απομακρυσμένη πρόσβαση, CTI, παρακολούθηση
Επίπεδο ελέγχου (OT) SCADA, HMI, δίκτυα ελέγχου, σταθμοί εργασίας μηχανικών
Φυσικό επίπεδο διεργασιών Υποσταθμοί, διακόπτες, γεννήτριες, DER, αισθητήρες/ενεργοποιητές
Notes: Το CEI είναι κυβερνοφυσικό από τη σχεδίασή του, όχι τυχαία.

## Slide 10: Ενεργειακή υποδομή Αλυσίδα αξίας
Παραγωγή
Μεταφορά
Διανομή
Κατανάλωση
Συντονισμός και αγορές
Γενιά
Μεταφορά
Διανομή
Κατανάλωση
Συντονισμός αγοράς και λειτουργιών
Notes: Η ασφάλεια πρέπει να καλύπτει το σύνολο του συστήματος και όχι μεμονωμένα στοιχεία.

## Slide 11: Τύποι ενεργειακών υποδομών
Συμβατική παραγωγή
Ανανεώσιμες
Έξυπνα δίκτυα
Μικροδίκτυα
Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων
Notes: Η αποκέντρωση βελτιώνει την ανθεκτικότητα, αλλά αυξάνει την πολυπλοκότητα.

## Slide 12: Ψηφιακή μεταμόρφωση της ενέργειας
Αυτοματοποίηση και τηλεχειρισμός
Βελτιστοποίηση βάσει δεδομένων
Ενσωμάτωση IoT / IoE
Έλεγχος με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης
Notes: Τονίστε ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί λειτουργικό κίνδυνο και όχι κίνδυνο πληροφορικής.

## Slide 13: IT έναντι OT στα ενεργειακά συστήματα
Τεχνολογία πληροφοριών (IT): επιχειρήσεις, σχεδιασμός, τιμολόγηση
Τεχνολογία Λειτουργιών (OT): έλεγχος, παρακολούθηση, ασφάλεια
Αυξανόμενη σύγκλιση
Notes: Γιατί αυτή η σύγκλιση ανατρέπει τις παραδοσιακές παραδοχές για την ασφάλεια.

## Slide 14: IT έναντι OT: Γιατί διαφέρουν οι προσεγγίσεις ασφάλειας
Πτυχή | IT | OT
Πρωταρχική προτεραιότητα | Εμπιστευτικότητα / ακεραιότητα | Διαθεσιμότητα / ασφάλεια
Ρυθμός αλλαγών | Συχνές ενημερώσεις | Σπάνιες ενημερώσεις, μεγάλοι κύκλοι ζωής
Ανοχή σε διακοπές λειτουργίας | Συχνά αποδεκτή | Πολύ χαμηλή ανοχή
Πρωτόκολλα | Πρότυπα (HPPTS, DNS κ.λπ.) | Βιομηχανικά / παλαιά (fieldbus, κ.λπ.)
Έλεγχοι ασφαλείας | EDR, επιδιόρθωση, IAM | Τμηματοποίηση, λίστες επιτρεπόμενων, παρακολούθηση
Επίδραση των παραβιάσεων | Απώλεια δεδομένων, διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης | Φυσική ζημιά, συμβάντα ασφάλειας

## Slide 15: Χαρακτηριστικά των συστημάτων OT
Περιορισμοί σε πραγματικό χρόνο
Υψηλή διαθεσιμότητα
Κρίσιμη ασφάλεια
Μεγάλος κύκλος ζωής
Παλαιά πρωτόκολλα
Notes: Γιατί η επιδιόρθωση ή η επανεκκίνηση είναι συχνά αδύνατη στην OT.

## Slide 16: Προτεραιότητες ασφάλειας στο CEI
Διαθεσιμότητα
Ασφάλεια
Ακεραιότητα
Εμπιστευτικότητα
Notes: Τονίστε πώς η CEI ανατρέπει την κλασική αντίληψη για την ασφάλεια των πληροφοριών.

## Slide 17: CEI Απειλές
Κυβερνοαπειλές
Φυσικές απειλές
Υβριδικές απειλές
Φυσικοί κίνδυνοι
Notes: Οι επιθέσεις σπάνια είναι πλέον καθαρά κυβερνοεπιθέσεις ή φυσικές επιθέσεις.

## Slide 18: Κυβερνοαπειλές για την CEI
Κακόβουλο λογισμικό και ransomware
Κατάχρηση απομακρυσμένης πρόσβασης
Παραβίαση της αλυσίδας εφοδιασμού
Εσωτερικές απειλές
Notes: Πολλές επιθέσεις εκμεταλλεύονται λανθασμένες ρυθμίσεις και όχι zero-days.

## Slide 19: Φυσικές και υβριδικές απειλές
Σαμποτάζ
Παραβίαση
Συντονισμένες κυβερνοφυσικές επιθέσεις
Notes: Η φυσική πρόσβαση συχνά επιτρέπει την παραβίαση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

## Slide 20: Αλληλεξαρτήσεις των ενεργειακά συστήματα
Ενέργεια ↔ Τηλεπικοινωνίες
Ενέργεια ↔ Υγειονομική περίθαλψη
Ενέργεια ↔ Μεταφορές
Notes: Η προστασία της ενέργειας προστατεύει όλα τα άλλα.

## Slide 21: Τύποι αλληλεξαρτήσεων
Αλληλεξαρτήσεις
Φυσικές Ροές υλικών (ηλεκτρική ενέργεια, καύσιμα, νερό)
Κυβερνο Πληροφορίες/έλεγχος (δίκτυα, συνδέσεις SCADA)
Γεωγραφικές Επιπτώσεις συν-τοποθέτησης (πλημμύρες, πυρκαγιές, περιοχές διακοπής ρεύματος)
Λογικές Σύνδεση πολιτικής/οικονομίας (κανόνες της αγοράς, ιεράρχηση προτεραιοτήτων)
Notes: Ορισμένες εξαρτήσεις είναι κρυφές και εμφανίζονται μόνο σε περιόδους κρίσης.

## Slide 22: Παράδειγμα αλυσιδωτών επιδράσεων
Αρχικό συμβάν Διακοπή λειτουργίας υποσταθμού
Επίδραση στην ενέργεια Τοπική διακοπή ρεύματος
Εξάρτηση Υποβάθμιση των τηλεπικοινωνιών
Δευτερεύοντες επιπτώσεις Καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
Σε επίπεδο συστήματος Οικονομική + κοινωνική αναστάτωση
Notes: Μη γραμμικότητα του στρες: μικρά γεγονότα → μεγάλες συνέπειες.

## Slide 23: Επιπτώσεις των αστοχιών του CEI
Οικονομική ζημία
Κίνδυνοι για την ασφάλεια
Κοινωνική αναστάτωση
Πολιτικές συνέπειες
Notes: Τα περιστατικά CEI γίνονται γρήγορα ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

## Slide 24: CEI Ασφάλεια Ενδιαφερόμενα μέρη
Διαχειριστές
Ρυθμιστικές αρχές
Κυβερνήσεις
Προμηθευτές
Κοινωνία
CEI
Χειριστές/ δημόσιες υπηρεσίες
Ρυθμιστικές αρχές
Κυβέρνηση /CERT
Προμηθευτές/ Προμηθευτές
Κοινωνία/ Τελικοί χρήστες
Notes: Επισημάνετε τις προκλήσεις συντονισμού και τα αντικρουόμενα κίνητρα.

## Slide 25: Ασφάλεια έναντι ανθεκτικότητας: Λειτουργικός κύκλος ζωής
Ασφάλεια: εστιάζει στην πρόληψη και τη μείωση της πιθανότητας
Ανθεκτικότητα: εστιάζει στην απορρόφηση των επιπτώσεων και στην αποκατάσταση της ασφάλειας των υπηρεσιών
Αποτροπή Σκληρύνσεις, έλεγχοι
Αντιμετώπιση Περιορισμός, συντονισμός
Ανάκτηση Αποκατάσταση, επικύρωση
Ανίχνευση Παρακολούθηση, ειδοποιήσεις
Notes: Προετοιμάστε τους μαθητές για μετέπειτα θέματα που εστιάζουν στην ανθεκτικότητα.

## Slide 26: Βασικές προκλήσεις ασφάλειας CEI
Παλαιά συστήματα
Έλλειψη δεξιοτήτων
Πολυπλοκότητα των κανονιστικών ρυθμίσεων
Περιορισμοί κόστους και διαθεσιμότητας
Notes: Η πρόοδος της CEI στον τομέα της ασφάλειας είναι αργή αλλά κρίσιμη.

## Slide 27: Η ασφάλεια CEI είναι πολυεπιστημονική
Μηχανική
Κυβερνοασφάλεια
Νομοθεσία και πολιτική
Ηθική
Κοινωνικές
Notes: Επισημάνετε ότι η ασφάλεια CEI δεν αφορά μόνο τους μηχανικούς.

## Slide 28: Πώς το Θέμα 1 ταιριάζει στο μάθημα
Θεμέλια → απειλές → αλυσιδωτές επιπτώσεις
Διακυβέρνηση → ανθεκτικότητα → ηθική
T1: Θεμέλια
T2: Απειλές και κίνδυνοι
T3: Αλυσιδωτές αντιδράσεις
T4: Ρύθμιση
T5: Ανθεκτικότητα
T6: Ηθική και κοινωνία
Notes: Εξηγήστε πώς κάθε θέμα βασίζεται λογικά σε αυτό.

## Slide 29: Βασικά συμπεράσματα
Η ενέργεια είναι θεμελιώδης
Τα κυβερνοφυσικά συστήματα κυριαρχούν
Οι αλληλεξαρτήσεις αυξάνουν τον κίνδυνο
Η ολιστική σκέψη είναι απαραίτητη
Notes: Ενίσχυση της συστημικής σκέψης και της συνειδητοποίησης των κρίσιμων επιπτώσεων.

## Slide 30: Ευχαριστούμε
Παρακαλώ στείλτε όλες τις ερωτήσεις σας στη διεύθυνση:
gehad@example.com