## Slide 1: Κρίσιμη ασφάλεια ενεργειακών υποδομών
Παρουσίαση από:
CSP008_C_E

## Slide 3: Κυβερνοασφάλεια στις αναδυόμενες τεχνολογίες για το ενεργειακό δίκτυο Επισκόπηση μαθήματος
Αλυσιδωτές επιπτώσεις και εκτίμηση κινδύνου
T4.
T1.
Εισαγωγή στην ασφάλεια και τις προκλήσεις των κρίσιμων υποδομών
T3.
Ασφάλεια και ανθεκτικότητα
T2
Κοινές αδυναμίες ασφάλειας και απειλές
Κανονισμοί και πρότυπα
T5.
T6.
Επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα, την ηθική, το δίκαιο και την κοινωνία

## Slide 4: T3: Αλυσιδωτές επιπτώσεις και εκτίμηση κινδύνου
Αλυσιδωτές επιπτώσεις και αλληλεξαρτήσεις
Γιατί τα «τοπικά» περιστατικά στον τομέα της ενέργειας μετατρέπονται σε «συστημικές» κρίσεις
Notes: Ο κίνδυνος CEI σπάνια είναι μεμονωμένος.
Επειδή η ενέργεια βρίσκεται στο επίκεντρο, μικρές βλάβες μπορούν να εξαπλωθούν ευρέως.
Σήμερα ασχολούμαστε με τη μοντελοποίηση της διάδοσης, όχι μόνο με την ονομασία των εξαρτήσεων.

## Slide 5: Μαθησιακοί στόχοι
Μέχρι το τέλος του Θέματος 3, οι μαθητές θα μπορούν:
Εξηγήσουν τις εξαρτήσεις σε σχέση με τις αλληλεξαρτήσεις
Δημιουργήσουν και να ερμηνεύσουν ένα γράφημα αλληλεξάρτησης
Περιγράψουν τους μηχανισμούς των αλυσιδωτών επιδράσεων και τις διαδρομές διάδοσης
Εφαρμόσουν απλά μοντέλα (γράφημα + στοχαστική διαίσθηση) για την προσομοίωση αλυσιδωτών αντιδράσεων
Χρησιμοποιήσουν την αλυσιδωτή σκέψη για να βελτιώσουν την εκτίμηση κινδύνου και τον σχεδιασμό ανθεκτικότητας
Notes: Καθιστήστε σαφές: τους παρέχετε αναλυτικά εργαλεία για να συλλογιστούν σχετικά με τον συστημικό κίνδυνο (ακόμη και χωρίς πολύπλοκες μαθηματικές γνώσεις).

## Slide 6: Γιατί τα αλυσιδωτά αποτελέσματα έχουν σημασία στο CEI
Οι διακοπές ρεύματος έχουν επιπτώσεις σε:
  Τις τηλεπικοινωνίες (συνδεσιμότητα)
  Την υγειονομική περίθαλψη (υπηρεσίες ζωτικής σημασίας)
  Τις μεταφορές (σήματα, φόρτιση, εφοδιαστική καυσίμων)
  Νερό (άντληση, καθαρισμός)
Οι αλυσιδωτές αντιδράσεις δημιουργούν μη γραμμικές επιπτώσεις (μικρό ερέθισμα → μεγάλες συνέπειες)
Notes: Τονίστε την έννοια της ενίσχυσης: οι δευτερογενείς επιπτώσεις συχνά υπερισχύουν της συνολικής ζημίας του συμβάντος.

## Slide 7: Βασικοί ορισμοί
Εξάρτηση: Το Α εξαρτάται από το Β (μονόδρομη)
Αλληλεξάρτηση: Το Α και το Β εξαρτώνται αμοιβαία το ένα από το άλλο (αμφίδρομη)
Αλυσιδωτή επίδραση: η αστοχία σε ένα σύστημα προκαλεί αστοχίες σε άλλα μέσω αλυσίδων εξάρτησης
Όρια συστήματος: τι περιλαμβάνετε/εξαιρείτε στην ανάλυση
Notes: Τονίστε ότι η «αλληλεξάρτηση» δεν είναι απλώς «πολλές εξαρτήσεις» — υπονοεί βρόχους ανατροφοδότησης.

## Slide 8: Πού ξεκινούν οι καταρράκτες
Συνηθισμένοι παράγοντες που προκαλούν διακοπή:
Διακοπή λειτουργίας υποσταθμού/τροφοδότη
Διακοπή λειτουργίας του κέντρου ελέγχου/SCADA
Αποτυχία επικοινωνιών
Κακόβουλο λογισμικό/ransomware που επηρεάζει την πληροφορική και επεκτείνεται στην τεχνολογία λειτουργίας
Ακραία καιρικά φαινόμενα
Notes: Στην πραγματικότητα, τα εναύσματα μπορεί να είναι ασαφή. Εμείς μοντελοποιούμε σενάρια και όχι «την αλήθεια».

## Slide 9: Κασκάνδρες μηχανισμοί στα ενεργειακά συστήματα
Κανάλια διάδοσης:
Φυσικοί περιορισμοί ροής ισχύος (υπερφόρτωση, αστάθεια)
Σύνδεση συστημάτων ελέγχου (εξαρτήσεις από κεντρικό έλεγχο)
Εξαρτήσεις επικοινωνίας (απώλεια τηλεμετρίας)
Σύνδεση ανθρώπων/οργανισμών (ενέργειες χειριστή, συντονισμός)
Notes: Οι καταρράκτες δεν είναι μόνο τεχνικοί. Η ανθρώπινη λήψη αποφάσεων μπορεί να τους επιταχύνει ή να τους επιβραδύνει.

## Slide 10: Εσωτερικές και εξωτερικές διαδοχικές συνδέσεις
Εσωτερική αλυσιδωτή αντίδραση: εντός της ενεργειακής υποδομής (υποσταθμοί → τροφοδοτικά → εξισορρόπηση παραγωγής)
Εξωτερική αλυσιδωτή αντίδραση: ενέργεια → άλλες κρίσιμες υποδομές (τηλεπικοινωνίες, υγειονομική περίθαλψη, μεταφορές)
Συχνά συνδυάζονται (η εσωτερική αλυσιδωτή αντίδραση προκαλεί εξωτερική αλυσιδωτή αντίδραση)
Notes: Διαχωρισμός μεταξύ εσωτερικού δικτύου κρίσιμων συστημάτων και εξωτερικού δικτύου άλλων κρίσιμων υποδομών.

## Slide 11: Εσωτερικές και εξωτερικές επιδράσεις
Εσωτερική αλυσιδωτή αντίδραση (εντός της ενέργειας)
Εξωτερική αλληλουχία (ενέργεια  άλλες CI)
Τηλεπικοινωνίες
Υγειονομική
Καθυστέρηση στην ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
Υποσταθμός
Τροφοδότης
Αποφόρτιση
Διαρροή
Notes: Διαχωρισμός μεταξύ εσωτερικού δικτύου κρίσιμων συστημάτων και εξωτερικού δικτύου άλλων κρίσιμων υποδομών.

## Slide 12: Διάγραμμα αλληλεξάρτησης: Το βασικό εργαλείο
Αναπαράσταση υποδομών/συστημάτων ως κόμβων
Απεικονίστε τις εξαρτήσεις ως κατευθυνόμενες ακμές
Τα βάρη των ακμών μπορούν να αντιπροσωπεύουν τη δύναμη/κρίσιμη σημασία
Επιτρέπει τη συλλογιστική σχετικά με τις διαδοχικές διαδρομές
Notes: Δηλώστε ότι τα γραφήματα μας επιτρέπουν να συλλογιστούμε με δομημένο τρόπο και στη συνέχεια να τροφοδοτήσουμε την προσομοίωση.

## Slide 13: Δημιουργία γραφήματος αλληλεξάρτησης (μέθοδος)
Βήματα:
Ορισμός πεδίου εφαρμογής και ορίων
Κατάρτιση καταλόγου συστημάτων (κόμβων)
Προσδιορισμός των τύπων εξάρτησης (φυσική/κυβερνοχώρου/γεωγραφική/λογική)
Σχεδιάστε τις ακμές με κατεύθυνση
Προσθέστε σχολιασμούς: κρισιμότητα, καθυστέρηση, επιλογές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας
Notes: Ένα γράφημα είναι τόσο καλό όσο και οι υποθέσεις στις οποίες βασίζεται. Ενθαρρύνετε την τεκμηρίωση των πηγών (χειριστές, πρότυπα, αναφορές συμβάντων).

## Slide 14: Τύποι εξάρτησης (γρήγορη ανανέωση)
Φυσική (ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία αντλιών)
Κυβερνοχώρος (τηλεπικοινωνίες που απαιτούνται για SCADA)
Γεωγραφική (ίδια πλημμυρική πεδιάδα)
Λογική (κανόνες της αγοράς, πολιτικές προτεραιότητας)
Notes: Υπενθυμίστε τους ότι οι εξαρτήσεις είναι πολυεπίπεδες και δεν αφορούν μόνο την «παροχή ρεύματος».

## Slide 15: Σχέδια σε σειρά
Γραμμική αλυσίδα: A→B→C
Αστέρι εξάρτησης: πολλοί εξαρτώνται από έναν κόμβο
Βρόχος ανατροφοδότησης: A↔B δημιουργεί ενισχυτική αστοχία
Κοινή αιτία: ένα συμβάν επηρεάζει πολλούς κόμβους ταυτόχρονα
Notes: Οι βρόχοι ανατροφοδότησης και τα γεγονότα κοινής αιτίας είναι οι λόγοι για τους οποίους οι αλυσιδωτές αντιδράσεις γίνονται δύσκολο να ελεγχθούν.

## Slide 16: Κοινά μοτίβα καταρράκτη
Γραμμική αλυσίδα
Βρόχος ανατροφοδότησης
Αστέρι εξάρτησης (κόμβος)
Συχνά συμβάντα κοινής αιτίας
Notes: Οι βρόχοι ανατροφοδότησης και τα γεγονότα κοινής αιτίας είναι οι λόγοι για τους οποίους οι αλυσιδωτές αντιδράσεις γίνονται δύσκολο να ελεγχθούν.

## Slide 17: Μοντελοποίηση καταρρακτών: Τι χρειαζόμαστε
Εισαγωγικά στοιχεία:
Δομή γραφήματος
Κατάσταση κόμβων (κανονική/υποβαθμισμένη/αποτυχημένη)
Κανόνες διάδοσης βλαβών
Χρονικά βήματα / καθυστερήσεις
Κανόνες αποκατάστασης και ενέργειες χειριστή
Notes: Εννοιολογική αρχιτεκτονική της προσομοίωσης καταρράκτη.
Χωρίς περίπλοκες εξισώσεις — έμφαση σε σαφείς κανόνες.

## Slide 18: Αφηρημένο μοντέλο απειλής → Επίδραση
Η απειλή επηρεάζει ένα στοιχείο
Η αστοχία του στοιχείου μειώνει την ικανότητα παροχής υπηρεσιών
Η μείωση της χωρητικότητας προκαλεί εξαρτώμενες αστοχίες
Η αλυσιδωτή αντίδραση συνεχίζεται μέχρι να επιτευχθεί σταθερή κατάσταση ή κατάρρευση
Notes: Το αφηρημένο μοντέλο περιγράφει τις επιπτώσεις μιας απειλής σε ένα μεμονωμένο σύστημα πριν από την εξέταση του διαγράμματος αλληλεξάρτησης.

## Slide 19: Στοχαστική άποψη (Γιατί η πιθανότητα έχει σημασία)
Αβεβαιότητα στον πραγματικό κόσμο:
Ποιο εξάρτημα θα χαλάσει πρώτο;
Πόσο γρήγορα θα εντοπιστεί;
Πόσο αποτελεσματικές είναι οι προστασίες/τα αντίγραφα ασφαλείας;
Χρησιμοποιήστε τις πιθανότητες για:
Πιθανότητα διάδοσης της βλάβης
Χρόνοι αποκατάστασης
Καθυστερήσεις ανίχνευσης
Notes: Στοχαστική σκέψη με διακριτικότητα: δεν γνωρίζουμε το ακριβές μέλλον, εκτιμούμε κατανομές και προβαίνουμε σε προσομοιώσεις.

## Slide 20: Έννοια προσομοίωσης (υψηλού επιπέδου)
Εκτέλεση πολλαπλών σεναρίων («διαίσθηση Monte Carlo»)
Μέτρηση:
  Αριθμός αποτυχημένων κόμβων
  Διάρκεια διακοπής
  Διατομεακές επιπτώσεις
Προσδιορισμός ελέγχων υψηλής επίδρασης (διακοπή διαδοχικών διαδρομών)
Notes: Η προσομοίωση δεν είναι πρόβλεψη, είναι δημιουργία γνώσης.

## Slide 21: Πρότυπο μελέτης περίπτωσης (Τι αναλύουν οι μαθητές)
Για οποιοδήποτε γεγονός:
Αφορμή και αρχική αποτυχία
Εσωτερική διαδρομή αλυσιδωτής αντίδρασης
Εξωτερική διαδρομή αλυσιδωτής αντίδρασης
Σημεία ελέγχου που θα μπορούσαν να διακόψουν την αλυσιδωτή αντίδραση
Εξαρτήσεις αποκατάστασης

## Slide 22: Παράδειγμα σεναρίου: Διακοπή λειτουργίας υποσταθμού
Απώλεια υποσταθμού → διακοπές τροφοδοσίας
Οι τηλεπικοινωνιακοί σταθμοί βάσης χάνουν την εφεδρική τροφοδοσία μετά από X ώρες
Η απώλεια επικοινωνιών επηρεάζει τον συντονισμό των έκτακτων περιστατικών
Τα νοσοκομεία μεταβαίνουν σε γεννήτριες με περιορισμένη εφοδιαστική καυσίμων
Notes: Οδηγήστε την τάξη μέσα στο χρόνο: «t=0, t=2h, t=6h» για να δείξετε τις καθυστερημένες εξαρτήσεις.

## Slide 23: Παράδειγμα σεναρίου: Απώλεια τηλεμετρίας SCADA
Απώλεια τηλεμετρίας → απώλεια επίγνωσης της κατάστασης
Οι χειριστές μεταβαίνουν σε χειροκίνητη/συντηρητική λειτουργία
Η μειωμένη χωρητικότητα προκαλεί διακοπές ρεύματος
Εξωτερικές επιπτώσεις στις μεταφορές και τη βιομηχανία
Notes: Δεν προέρχονται όλες οι καταρρακτώδεις απώλειες από φυσική ζημιά — η απώλεια πληροφοριών από μόνη της μπορεί να προκαλέσει συντηρητικές διακοπές λειτουργίας.

## Slide 24: Μέτρηση της σοβαρότητας της αλυσιδωτής αντίδρασης
Πιθανές μετρήσεις:
Απώλεια φορτίου (MW) / επηρεαζόμενοι πελάτες
Διάρκεια αποκατάστασης της υπηρεσίας
Αριθμός επηρεαζόμενων εξαρτώμενων υποδομών
Συμβάντα ασφαλείας / παρ' ολίγον ατυχήματα
Εκτιμήσεις οικονομικών απωλειών
Notes: Η επιλογή των μετρήσεων επηρεάζει τις αποφάσεις (π.χ., η εστίαση μόνο στο MW παραβλέπει τον αντίκτυπο στην υγειονομική περίθαλψη).

## Slide 25: Εύρεση κρίσιμων κόμβων και ακμών
Ευριστικές μέθοδοι βασισμένες σε γραφήματα:
Κόμβοι με υψηλό βαθμό εξόδου (πολλοί εξαρτώμενοι)
Κόμβοι υψηλής ενδιάμεσης θέσης (σημεία γέφυρας)
Μεμονωμένα σημεία αστοχίας (χωρίς εφεδρεία)
Αδύναμα παρακολουθούμενες ακμές (τυφλά σημεία)
Notes: Μεταφράστε στην πράξη: «Ποιο περιουσιακό στοιχείο πρέπει να ενισχύσουμε πρώτα για να μειώσουμε τον συστημικό κίνδυνο;»

## Slide 26: Διακοπή αλυσιδωτών αντιδράσεων (στρατηγικές μετριασμού)
Τμηματοποίηση μεταξύ IT/OT + μεταξύ περιοχών
Πλεονασμός και ποικιλομορφία (ενέργεια + επικοινωνίες)
Εφεδρική ισχύς + σχεδιασμός εφοδιαστικής καυσίμων
Χειροκίνητες διαδικασίες και ασκήσεις
Πρωτόκολλα διατομεακού συντονισμού
Notes: Η μετριασμός των αλυσιδωτών αντιδράσεων συχνά μοιάζει με μηχανική ανθεκτικότητας και επιχειρησιακό σχεδιασμό.

## Slide 27: Καταρράκτες και ενσωμάτωση αξιολόγησης κινδύνου
Τμηματοποίηση μεταξύ IT/OT + μεταξύ περιοχών
Πλεονασμός και ποικιλομορφία (ενέργεια + επικοινωνίες)
Εφεδρική ισχύς + σχεδιασμός εφοδιαστικής καυσίμων
Χειροκίνητες διαδικασίες και ασκήσεις
Πρωτόκολλα διατομεακού συντονισμού
Notes: Ο κίνδυνος δεν είναι ανεξάρτητος, αλλά συσχετίζεται μέσω εξαρτήσεων.

## Slide 28: Άσκηση στην τάξη (15–20 λεπτά)
Σε ομάδες:
Επιλέξτε ένα περιουσιακό στοιχείο CEI (υποσταθμός / κέντρο ελέγχου / υποδομή φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων)
Προσδιορίστε 5 εξαρτώμενα συστήματα
Σχεδιάστε ένα γράφημα αλληλεξάρτησης
Σημειώστε τα 2 κορυφαία σημεία διακοπής της αλυσιδωτής αντίδρασης
Notes: Οι φοιτητές μαθαίνουν ότι η «ανακάλυψη εξαρτήσεων» είναι εν μέρει μηχανική και εν μέρει οργανωτική γνώση.

## Slide 29: Άσκηση στην τάξη (15–20 λεπτά)
Επιλέξτε ένα περιουσιακό στοιχείο CEI:
Καταγράψτε 5 εξαρτώμενα συστήματα:
Σχεδιάστε κατευθυνόμενες ακμές και σημειώστε 2 κορυφαία σημεία διακοπής
Σημείο διακοπής 1:
Σημείο θραύσης 2:
Κόμβος Β
Κόμβος Α
Κόμβος C
Κόμβος Δ
Κόμβος Ε
Notes: Οι φοιτητές μαθαίνουν ότι η «ανακάλυψη εξαρτήσεων» είναι εν μέρει μηχανική και εν μέρει οργανωτική γνώση.

## Slide 30: Συνηθισμένα λάθη
Υπερβολικά ευρείς γραφικές παραστάσεις (μη χρησιμοποιήσιμες)
Υπερβολικά στενά γραφήματα (απουσία αλυσιδωτής αντίδρασης)
Παράβλεψη χρονικών καθυστερήσεων και αντιγράφων ασφαλείας
Αντιμετώπιση των εξαρτήσεων ως στατικές
Παράβλεψη των ανθρώπινων/οργανωτικών συνδέσεων
Notes: Η μοντελοποίηση είναι απλοποίηση — η ποιότητα προέρχεται από το σκόπιμο εύρος και τις τεκμηριωμένες υποθέσεις.

## Slide 31: Σύνοψη & Γέφυρα προς το Θέμα 4
Τα διαγράμματα αλληλεξάρτησης καθιστούν σαφή την αλυσιδωτή συλλογιστική
Οι αλυσιδωτές αντιδράσεις εξηγούν γιατί το CEI αποτελεί εθνικό/περιφερειακό ζήτημα
Επόμενο: διακυβέρνηση, πρότυπα και ρύθμιση — πώς η πολιτική διαχειρίζεται τον συστημικό κίνδυνο
T1: Θεμέλια
T2: Απειλές και κίνδυνοι
T3: Αλυσιδωτές αντιδράσεις
T4: Ρύθμιση
T5: Ανθεκτικότητα
T6: Ηθική και κοινωνία
Notes: Κλείσιμο: «Εάν οι καταρράκτες είναι συστημικοί, τότε και η διακυβέρνηση πρέπει να είναι συστημική».

## Slide 32: Ευχαριστούμε
Παρακαλώ στείλτε όλες τις ερωτήσεις σας στη διεύθυνση:
gehad@example.com