## Slide 1
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ:
CRISTINA ALCARAZ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΜΑΛΑΓΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ
Προστασία των σταθμών φόρτισης από συγκεκριμένες απειλές
CSP008_S_E

## Slide 2: Γνωστοποίηση
Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι θέσεις και οι απόψεις που εκφράζονται είναι μόνο των συντακτών και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της HADEA. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.
Σύμβαση έργου αριθ. 101083594

## Slide 3: Προστασία των σταθμών φόρτισης από Συγκεκριμένες απειλές
Επισκόπηση
Θεματική Ενότητα-1: Εισαγωγή στις Υποδομές Ενεργειακής Φόρτισης
Θέμα-2: Προκλήσεις ασφάλειας στους σταθμούς φόρτισης ενέργειας
Θέμα-3: Αλυσιδωτές επιπτώσεις και επιπτώσεις σε άλλες υποδομές ζωτικής σημασίας
Θέμα-4: Μέτρα Ασφαλείας και Βέλτιστες Πρακτικές για Σταθμούς Φόρτισης

## Slide 4: Προστασία των σταθμών φόρτισης από Συγκεκριμένες απειλές
Επισκόπηση
Θεματική Ενότητα-1: Εισαγωγή στις Υποδομές Ενεργειακής Φόρτισης
Θέμα-2: Προκλήσεις ασφάλειας στους σταθμούς φόρτισης ενέργειας
Θέμα-3: Αλυσιδωτές επιπτώσεις και επιπτώσεις σε άλλες υποδομές ζωτικής σημασίας
Θέμα-4: Μέτρα Ασφαλείας και Βέλτιστες Πρακτικές για Σταθμούς Φόρτισης

## Slide 5: Υποδομές Φόρτισης Ενέργειας
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Τα ηλεκτρικά οχήματα (EVs) αποτελούν σήμερα βασικό μέτρο για τον περιορισμό των εκπομπών και την υποστήριξη της βιωσιμότητας
  Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) τονίζει ότι 3,0+ εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα πωλήθηκαν στην Ευρώπη το 2023, με αξιοσημείωτη αύξηση από το 2016
  Επιπλέον, η BP προβλέπει σημαντική αύξηση των πωλήσεων από τώρα έως το 2035
Πωλήσεις ηλεκτρικών EV - 2016-2023
Ευρώπη
Κίνα
Ενωμένα κράτη
Πηγή: https:// www.iea.org
Πηγή: Πώς θα επηρεάσουν τα ηλεκτρικά οχήματα τη ζήτηση πετρελαίου; | Νέα και πληροφορίες | Αρχή (bp.com)

## Slide 6: Υποδομές Φόρτισης Ενέργειας
Επίσης, το Global Market Insights υπογραμμίζει ότι «Το μέγεθος της αγοράς των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων αποτιμήθηκε σε δολάρια ΗΠΑ
38,4 δισεκατομμύρια το 2023 και προβλέπεται να αυξηθεί μεταξύ 2024 και το 2032 με περισσότερα από 280,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2032»
Πηγή: https:// www.iea.org
Πηγή: https://map.easycharging.app
Μέγεθος αγοράς (2032): >
$280,5 ΔΙΣ.
Μέγεθος αγοράς (2023): 38.5 δισεκατομμύρια δολάρια

## Slide 7: Υποδομές Φόρτισης Ενέργειας
Οι υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων αποτελούνται από:
  Συστήματα ισχύος
    Κατανεμημένοι Ενεργειακοί Πόροι (DERs)
      γεννήτριες, συστήματα αποθήκευσης, συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας...
    Ηλεκτρικά οχήματα (EVs)
      με μπαταρίες και ενσωματωμένους πόρους
DERS
ΕV
Πηγή: Vecteezy, https:// www.vecteezy.com

## Slide 8: Υποδομές Φόρτισης Ενέργειας
Οι υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων αποτελούνται από:
  Συστήματα ισχύος
    Κατανεμημένοι Ενεργειακοί Πόροι (DERs)
      γεννήτριες, συστήματα αποθήκευσης, συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας...
    Ηλεκτρικά οχήματα (EVs)
      με μπαταρίες και ενσωματωμένους πόρους
  Συστήματα ελέγχου
    Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (CCS)
      Σύστημα διαχείρισης CS (CSMS)
      Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (EMS)
    Σταθμοί φόρτισης (CS)
      Επικοινωνίες IT/OT
      Ηλεκτρικοί σύνδεσμοι (ή εξοπλισμός τροφοδοσίας ηλεκτρικών οχημάτων (EVSE))
      Ελεγκτές, αισθητήρες και έξυπνοι μετρητές
DERS
ΕV
CCS
CSMS
ΕMS
Μικροδίκτυο
Πηγή: Vecteezy, https:// www.vecteezy.com

## Slide 9: Υποδομές Φόρτισης Ενέργειας
Συστήματα ισχύος
  Κατανεμημένοι Ενεργειακοί Πόροι (DERs)
γεννήτριες, συστήματα αποθήκευσης, συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας...
Ηλεκτρικά οχήματα (EVs)
  με μπαταρίες και ενσωματωμένους πόρους
Συστήματα ελέγχου
  Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (CCS)
    Σύστημα διαχείρισης CS (CSMS)
    Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (EMS)
  Σταθμοί φόρτισης (CS)
    Επικοινωνίες IT/OT
    Ηλεκτρικοί σύνδεσμοι (ή εξοπλισμός τροφοδοσίας ηλεκτρικών οχημάτων (EVSE))
    Ελεγκτές, αισθητήρες και έξυπνοι μετρητές
f:
DERS
ΕΥ
CCS
CSMS
EMS
Οι υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων αποτελούνται από έξυπνο
Αισθητήρες που αντιλαμβάνονται την πραγματική κατανάλωση ενέργειας
RaspBerry Pi 3 για έλεγχο
SmartPi για τον έξυπνο μετρητή
Μικροδίκτυο
Πηγή: Vecteezy, https:// www.vecteezy.com
μετρητής και ελεγκτής

## Slide 10: Υποδομές Φόρτισης Ενέργειας
και συστήματα...
• Συνθέτουν υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
• Συστήματα ισχύος
• Κατανεμημένοι Ενεργειακοί Πόροι (DERs)
• γεννήτριες, συστήματα αποθήκευσης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
• Ηλεκτρικά οχήματα (EVs)
• με μπαταρίες και ενσωματωμένους πόρους
• Συστήματα ελέγχου
• Κεντρικά Συστήματα Ελέγχου (CCS)
• Σύστημα διαχείρισης CS (CSMS)
• Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (EMS)
• Σταθμοί φόρτισης (CSs)
• Επικοινωνίες IT/OT
f:
DERS
ΕΥ
ΕΠ
CCS
CSMS
ΕΝΣ
δ o Έξυπνος μετρητής και ελεγκτής
Αισθητήρες που αντιλαμβάνονται την πραγματική κατανάλωση ενέργειας
RaspBerry Pi 3 για έλεγχο
SmartPi για τον έξυπνο μετρητή
RaspBerry Pi 3 + SmartPi
Αισθητήρες
Ηλεκτρονόμοι - ενεργοποιητές
Υποδοχή Shuko
Υποδοχή τύπου 2
Κατάσταση led
Σταθμός Φόρτισης–
Πανεπιστήμιο της Μάλαγα
Έλεγχος φόρτισης – EVSE
για τη σύνδεση με το EV
Μικροδίκτυο
Πηγή: Vecteezy, https:// www.vecteezy.com

## Slide 11: Υποδομές Φόρτισης Ενέργειας
Οι υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων αποτελούνται από:
  Συστήματα ισχύος
    Κατανεμημένοι Ενεργειακοί Πόροι (DERs)
      γεννήτριες, συστήματα αποθήκευσης, συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας...
    Ηλεκτρικά οχήματα (EVs)
      με μπαταρίες και ενσωματωμένους πόρους
  Συστήματα ελέγχου
    Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (CCS)
      Σύστημα διαχείρισης CS (CSMS)
      Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (EMS)
    Σταθμοί φόρτισης (CS)
      Επικοινωνίες IT/OT
      Ηλεκτρικοί σύνδεσμοι (ή εξοπλισμός τροφοδοσίας ηλεκτρικών οχημάτων (EVSE))
      Ελεγκτές, αισθητήρες και έξυπνοι μετρητές
  Συστήματα πληρωμών
DERS
ΕΥ
CCS
CSMS
EMS
Μικροδίκτυο
Πηγή: Vecteezy, https:// www.vecteezy.com

## Slide 12: Τεχνολογίες και πρωτόκολλα
Προκειμένου να διαχειριστούν δυναμικά όλα αυτά τα συστήματα και τις επιχειρησιακές διαδικασίες τους, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν διάφοροι τύποι τεχνολογιων πληροφορικής και μέρη λογισμικού
Διαδίκτυο
Ασύρματα δίκτυα
Κινητές συσκευές
Υλικολογισμικό
Εφαρμογές SW
Web για κρατήσεις
Πρωτόκολλα επικοινωνίας
…
DERS
ΕΥ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟY
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΚΤΥΟΥ
CCS
CSMS
ΕMS
ΕMS
CSMS
Μικροδίκτυο
Πηγή: Vecteezy, https:// www.vecteezy.com

## Slide 13: Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (CCS)
Τεχνολογίες και πρωτόκολλα
Προκειμένου να διαχειριστούν δυναμικά όλα αυτά τα συστήματα και τις επιχειρησιακές διαδικασίες τους, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν διάφοροι τύποι τεχνολογιών και εξαρτημάτων πληροφοριών
Διαδίκτυο
Ασύρματα δίκτυα
Κινητές συσκευές
Υλικολογισμικό
Εφαρμογές SW
Web για κρατήσεις
Πρωτόκολλα επικοινωνίας
…
Μεταξύ των πιο τυποποιημένων πρωτοκόλλων, επισημαίνουμε το Open Charge Point Protocol (OCPP)
DERS
ΕΥ
ΕΠ
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΎ
ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ
ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΔΙΚΤΎΟΥ
OCPP
OCPP CSMS
Μικροδίκτυο
Πηγή: Vecteezy, https:// www.vecteezy.com

## Slide 14: OCPP - Πρωτόκολλο ανοιχτού σημείου φόρτισης
OCPP 1,5
SOAP
Λειτουργίες CS(ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ)
Λειτουργίες κεντρικού συστήματος
XML
Εύκολο στην εφαρμογή
OCPP 1,6
OCPP 1,5
SOAP και JSON
Έξυπνη φόρτιση με προφίλ φόρτισης
(Τοπική) διαχείριση λιστών
Διάγνωση
OCPP 2.0.1
OCPP 1.6 συν πρόσθετες λειτουργίες
Διαχείριση συσκευών
Περισσότερες λειτουργίες στις συναλλαγές
Πρόσθετη ασφάλεια
Προστέθηκε έξυπνη φόρτιση
Λειτουργίες
Υποστήριξη για ISO 15118
Εμφάνιση και μήνυμα
υποστηρίζω
Πρωτόκολλο ελέγχου για υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που καθορίζεται από την Open Charge Alliance (OCA)
Σημαντική πρόοδος τα τελευταία χρόνια
2018

## Slide 15: Προφίλ ασφαλείας OCPP
Η αρχιτεκτονική ασφαλείας OCPP ορίζει τρία επίπεδα προφίλ ασφαλείας:
Προφίλ | Κρυπτογράφιση Καναλιου | Εξυπηρετητής Αυθεντικοποίησης | Αυθεντικοποίηση Φορτιστή
Προφίλ ασφαλείας 1 | – | – | Κωδικός πρόσβασης
Προφίλ ασφαλείας 2 | TLS 1.2 ή Υψηλότερη | Πιστοποιητικό διακομιστή | Κωδικός πρόσβασης
Προφίλ ασφαλείας 3 | TLS 1.2 ή Υψηλότερη | Πιστοποιητικό διακομιστή | Πιστοποιητικό από την πλευρά του πελάτη
Το προφίλ ασφαλείας 2 ή το προφίλ ασφαλείας 3 ή και τα δύο πρέπει να υλοποιηθούν για να λάβουν υλοποίηση ασφάλειας OCPP.
Open Charge Point Protocol (OCPP) Security Explained (wevo.energy), πρόσβαση τον Μάρτιο του 2024

## Slide 16: Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (CCS)
Ενδιαφερόμενα μέρη και συμφέροντα
Εκτός από τις τεχνολογίες που αναφέρονται παραπάνω, εμφανίζονται διάφοροι τύποι παραγόντων με διαφορετικά ενδιαφέροντα
Οι πελάτες
DERS
ΕΥ
ΕΠ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΤΎΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ
ΧΡΗΣΤΗΣ
1
2
3
Μικροδίκτυο
Πηγή: Vecteezy, https:// www.vecteezy.com
Ενδιαφερόμενα μέρη
Έλεγχος ταυτότητας
Επαλήθευση και αίτημα χρέωσης
εντολή φόρτισης

## Slide 17
Ενδιαφερόμενα μέρη και συμφέροντα
Εκτός από τις τεχνολογίες που αναφέρονται παραπάνω, εμφανίζονται διάφοροι τύποι παραγόντων με διαφορετικά ενδιαφέροντα
Οι πελάτες
DERS
ΕΥ
ΕΠ
Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (CCS)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ
ΧΡΗΣΤΗΣ
4
2
Έλεγχος ταυτότητας
Παραγγελία κράτησης
εντολή φόρτισης
ΧΡΗΣΤΗΣ
1
Κάντε κράτηση CS μέσω WEB
3
5
Επαλήθευση και αίτημα χρέωσης
6
Μικροδίκτυο
Πηγή: Vecteezy, https:// www.vecteezy.com
Ενδιαφερόμενα μέρη
Εξακρίβωση

## Slide 18: Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (CCS)
Ενδιαφερόμενα μέρη και συμφέροντα
Εκτός από τις τεχνολογίες που αναφέρονται παραπάνω, εμφανίζονται διάφοροι τύποι παραγόντων με διαφορετικά ενδιαφέροντα
Οι πελάτες
DERS
ΕΥ
ΕΠ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ
ΧΡΗΣΤΗΣ
1
2
Έλεγχος ταυτότητας και τοπική/χρονική επαλήθευση
εντολή φόρτισης
Σημειώστε ότι εάν το CCS χάσει τη σύνδεση με το CS, ο έλεγχος ταυτότητας μπορεί να εκτελεστεί σε λειτουργία χωρίς σύνδεση
Μικροδίκτυο
Πηγή: Vecteezy, https:// www.vecteezy.com
Ενδιαφερόμενα μέρη

## Slide 19: Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (CCS)
Ενδιαφερόμενα μέρη και συμφέροντα
Εκτός από τις τεχνολογίες που αναφέρονται παραπάνω, εμφανίζονται διάφοροι τύποι παραγόντων με διαφορετικά ενδιαφέροντα
Οι πελάτες
Διαχειριστές IT
Χειριστής σταθμού φόρτισης (CSO)
DERS
ΕV
ΕΠ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
CSO
Μικροδίκτυο
Πηγή: Vecteezy, https:// www.vecteezy.com
Ενδιαφερόμενα μέρη
IT
adm

## Slide 20: Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (CCS)
Ενδιαφερόμενα μέρη και συμφέροντα
Εκτός από τις τεχνολογίες που αναφέρονται παραπάνω, εμφανίζονται διάφοροι τύποι παραγόντων με διαφορετικά ενδιαφέροντα
Οι πελάτες
Διαχειριστές IT
Χειριστής σταθμού φόρτισης (CSO)
Το σύστημα πληρωμών
Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (CA)
Κατασκευαστής και πάροχοι CS
Προσωπικό επιβολής του νόμου
...
Όλοι τους κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών για να οδηγήσουν εργασίες που σχετίζονται με
  Αποθεματικό CS/EVSE
  Κατηγορώ
  Συντήρηση
  Εποπτεία και έλεγχος
DERS
ΕV
ΕΠ
ΣΤΟΙΧΕIΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚOY
ΕΞΑΡΤHΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟY
ΣΤΟΙΧΕIΑ ΔΙΚΤYΟΥ
Ενδιαφερόμενα μέρη
Μικροδίκτυο
Πηγή: Vecteezy, https:// www.vecteezy.com

## Slide 21: Σχέσεις με άλλες υποδομές ζωτικής σημασίας
Μικροδίκτυο
DERS
EV
ΕΠ
Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (CCS)
Μικροδίκτυο
DERS
EV
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΞΥΠΝΟ ΔΙΚΤΥΟ)
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Πηγή: Vecteezy, https:// www.vecteezy.com
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Υγειονομική περίθαλψη
Συστήματα μεταφορών
Συστήματα παραγωγής
Κυβέρνηση
…
Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
Στόλος αστυνομικών οχημάτων
Ασθενοφόρα

## Slide 22: Παραπομπές και πηγές
IEA, Ηλεκτρικά οχήματα, 2024 URL: https:// www.iea.org
Global Market Insigths (GMI), "Europe Electric Vehicle Charging Station Market Size", 2022 URL: https:// www.gminsights.com/industry-analysis/europe-electric-vehicle-charging-station- αγορά
C. Alcaraz, J. Lopez και S. Wolthunsen, "OCPP Protocol: Security Threats and Challenges", IEEE Transactions on Smart Grid, τόμος 8, σ. 2452 - 2459, 2017
C. Alcaraz, J. Cumplido, A. Triviño, "OCPP in the spotlight: threats and countermeasures for electric vehicle charging infrastructures 4.0", International Journal of Information Security, 2023, ISSN: 1615-5262
Uri Dorot, "EV Charging Station Applications – a Growing Cyber Security Risk", Radware Blog, 2023 URL: https:// www.radware.com/blog/application- protection/2023/05/ev_charging_station_cyber_threats/
Στοιχεία που αποδίδονται στο Vecteezy, 2024 URL: https:// www.vecteezy.com
DeepL Translator για διόρθωση.
Διεύθυνση: https:// www.deepl.com/translator
22

## Slide 23: Συνδεθείτε με το CyberSecPro: Πώς να εγγραφείτε και άλλες πρακτικές πληροφορίες
Ιστοσελίδα:
www.cybersecpro-project.eu
X (Twitter): https://twitter.com/CyberSecPro_eu
LinkedIn: https:// www.linkedin.com/company/cy bersecpro-euproject/

## Slide 24: Ευχαριστώ
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
Cristina Alcaraz alcaraz@uma.es